## Slide 1
1
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
面向家庭全人群的智能门锁 AI 原型
基于 Jetson 的多模态融合认证与低延迟语音 Agent 立项调研 · 技术预研 · 系统实现 · 验证与商业规划
中南大学 · IPD 集成产品开发 | 2026 年 8 月

## Slide 2
2
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
汇报目录
01 立项背景与市场机会
02 关键技术预研与选型
03 系统架构与实现
04 安全设计与异常闭环
05 验证结果与工程问题
06 商业规划与产品路标
07 风险边界与下一步

## Slide 3
3
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
01 立项背景与市场机会
市场规模 · 客群痛点 · 竞品格局 · 产品边界

## Slide 4
4
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
项目概况与产品定位
项目定位
  面向家庭全人群的智能门锁 AI 原型 Demo
  编号 CH-2026-SL01-V1.0，编制日 2026-08-25
  用途：IPD CDCP 立项决策评审核心材料
硬件构成
  Jetson 边缘设备 + 单个 RGB 摄像头 + 传感器
  智能音箱 + NVIDIA GPU 笔记本
核心能力
  单目深度估计（Depth Anything / MiDaS）
  2D 人脸识别、动作活体、声纹识别
  人脸与声纹多模态融合、传感器唤醒
  语音交互、模拟开锁、本地管理端

## Slide 5
5
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
中国智能门锁产销量趋势（万套）
Chart: 
| 2021 | 2025 | 2026E
产销量 | 1780 | 2400 | 2571

## Slide 6
6
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
市场结构：渗透率、品类与集中度
城镇家庭渗透率低于 30%：一线约 45%，新一线 38%，三四线 22%
日韩市场渗透率已超 60%，中国仍处普及中段，增量空间明确
人脸识别 2025 年传统电商零售量占比 43.2%，零售额占比 59.4%
2026 年 1-4 月线上销量份额 51.6%，掌静脉 16.5%（+9.2pct）
AI 智能锁 2025 年销量占比 11.2%，销售额占比 24.7%
品牌集中度：小米 + 德施曼 + 凯迪仕合计 28.3%
2025Q3 小米、德施曼、海尔、凯迪仕合计 51.0%，TOP10 超 75%
TAM 450-700 亿元/年，SAM 140-210 亿元/年（01_ 统一口径）

## Slide 7
7
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
价格段结构（传统电商零售量占比）
Chart: 
| 千元以下 | 1000-2000 元 | 2000 元以上
占比 | 63.8 | 27.3 | 8.9

## Slide 8
8
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
用户痛点 VOC 与目标客群
老人指纹浅，识别率低
晚间楼道暗光识别失败
担心照片 / 视频攻击
担心人脸数据上传云端
临时密码操作麻烦
门锁 + 猫眼需打两个孔
电池半年一换
核心：城市中产 / 多代同堂家庭
核心价格带 2500-3500 元
次要：年轻智能家居用户
次要价格带 2000-3000 元
渠道：高端社区物业
渠道：智能家居集成商
渠道：长租公寓 / 民宿集采 1800-2800 元

## Slide 9
9
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
竞品格局对比
竞品 | 主要配置 | 价格带
德施曼 R8 | 双目红外 3D 人脸 + 指静脉 + 大屏猫眼 | 3000-4000 元
凯迪仕 K70 | 3D 人脸 + 掌静脉 + 本地 AI 语音管家 | 3500-5000 元
小米 M30 Pro | AI 3D 结构光 + 广角猫眼 + 米家生态 | 2000-3000 元
华为 Pro | 3D ToF + 分布式可视猫眼 + 鸿蒙 | 2500-3500 元

## Slide 10
10
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
市场空白与我们的切入点
多模态多为「或逻辑」，缺自适应降级
生物特征上传云端，存在隐私顾虑
身高 <1.3m 儿童、>1.9m 成人覆盖不全
PIR 存在误报与漏报
竞品续航普遍仅 3-6 个月
本地加权融合，阈值与权重可配置
端侧比对，生物特征不出设备
多模态 + 一次性凭证，判定可解释
红外上升沿触发 + 状态保持，抑制抖动
端侧不上云，无云存储订阅成本

## Slide 11
11
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
产品边界：本项目明确不做的事
不做真实硬件
  真实整机硬件结构与开模
仅做方案分析
  3D 结构光 / ToF 人脸、半导体指纹
  全自动锁体、安全芯片
不做验证与送检
  真实低功耗与电池续航验证
  真实认证送检
当前版本不做
  声纹独立单因子开锁
  AI 主动安防与视频事件分析
不做平台化
  大规模云平台与社区门禁中台

## Slide 12
12
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
02 关键技术预研与选型
两条技术路线 · 否定项 · 判定结论 · 指标基线

## Slide 13
13
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
技术选型：Demo 验证路线 vs 量产方案路线
能力域 | Demo 验证路线 | 量产方案路线
深度估计 | Depth Anything / MiDaS | 3D 结构光优先，双目 IR 备选
人脸识别 | InsightFace / SCRFD / ArcFace | 3D 结构光 + 端侧比对
活体检测 | MediaPipe FaceMesh 动作活体 | 3D 活体 + 分级唤醒
声纹识别 | SpeechBrain ECAPA-TDNN | 声纹作为第二因子
主认证兜底 | 自研规则引擎 + 人脸声纹融合 | 半导体指纹 + 密码兜底
多模态融合 | 自研规则引擎，加权融合 | 规则化多模态，策略从简
执行与推理 | Jetson.GPIO + ONNX Runtime / TensorRT | 全自动锁体 + 端侧 NPU

## Slide 14
14
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
被否定的技术路线及理由
常电视觉方案
  功耗高、续航差，不适合电池供电门锁
云端比对
  隐私、断网可用性与合规风险难以接受
光学指纹
  安全性不足，干湿手识别弱，改选半导体指纹
复杂 AI 多模态融合
  可解释性差，留待 V2.0；本版采用规则化融合
声纹独立开锁
  V1.0 仅作第二因子，不做单因子放行
UWB
  短期可行性低，暂不纳入
指静脉
  识别慢约 1-2 秒、体积大、需用户教育，仅作旗舰补充

## Slide 15
15
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
关键技术项判定结论
技术项 | 判定 | 说明
人脸识别 | Pass（方案级） | Demo 用 2D，量产转 3D 结构光
指纹识别 | Pass | 量产采用半导体指纹
密码兜底 | Pass | 保留为最终降级通道
声纹识别 | Conditional Pass | 仅作第二因子，不单独放行
多模态融合 | Pass | 框架先行，策略从简
低功耗 | Pass（设计验证） | 分级唤醒，未做真机续航天验证
安全 | Pass | 端侧比对，特征不出设备
锁体 | Pass（方案级） | 全自动锁体仅方案分析
遮挡场景 | Conditional Pass | 算法准确率 72% → 95.3%，仍需实测

## Slide 16
16
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
性能指标：Demo 基线与量产目标
Demo 基线（预研报告 6.2）
  深度图 ≤ 1~2 秒；人脸识别单次 ≤ 1~2 秒
  声纹识别 ≤ 2~3 秒；整体演示链路 ≤ 5~8 秒
量产建议目标
  识别成功率 ≥ 98%~99%；误识率 FAR ≤ 0.001%
  活体拦截率 ≥ 95%~99%；开锁链路 ≤ 1.5~2 秒
  唤醒 ≤ 300~500 毫秒
  续航 ≥ 6 个月，低于 4 个月强制改方案
遮挡优化参考
  领先算法准确率 72% → 95.3%
  单帧耗时 85 毫秒 → 38 毫秒

## Slide 17
17
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
03 系统架构与实现
四层职责边界 · 融合认证 · 两阶段开门 · 语音 Agent

## Slide 18
18
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
总体部署架构
Jetson 边缘端负责硬件、实时语音与最终安全裁决；Windows / WSL 负责 FastGPT 与 DeepSeek 对话编排

## Slide 19
19
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
系统四层职责边界
Jetson 硬件认证
  独立完成红外 / 人脸 / 活体 / 声纹与融合判定，只产生凭证
FastGPT + DeepSeek
  只做语言理解与工具编排，不接触摄像头特征与声纹 embedding
Jetson 工具网关
  只验证凭证与干运行开关，最终驱动执行器
Pipecat 语音流水线
  只做音频流水线、轮流说话与打断，不参与安全判定
异常事件服务
  只记录认证失败，故障不得改变融合判定与开锁结果

## Slide 20
20
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
硬件多模态认证流程
① 红外传感器常驻轮询，检测到人体靠近后开启摄像头
② InsightFace 人脸识别，与本地人脸库 embedding 比对
③ MediaPipe 活体检测，要求眨眼一次并左右转头
④ SpeechBrain ECAPA 文本无关声纹识别，无需固定口令
⑤ 校验人脸身份与声纹身份一致，进入本地加权融合
全部参数位于 config.yaml，Agent 不参与任何评分

## Slide 21
21
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
多模态融合权重与阈值
模块 | 融合权重 | 单项阈值与关键参数
人脸（InsightFace） | 0.45 | min_score 0.65
活体（MediaPipe） | 0.25 | min_score 0.60，需眨眼 + 转头
声纹（SpeechBrain ECAPA） | 0.20 | min_score 0.70，最短语音 2.0 秒
红外（串口传感器） | 0.10 | 上升沿触发，状态保持 30 秒
融合阈值 | 0.78 | require_all = false，按加权总分判定

## Slide 22
22
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
两阶段开门时序
硬件融合通过后只签发一次性凭证，由用户向语音 Agent 表达开门意图后，再由本地安全闸门裁决

## Slide 23
23
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
一次性安全凭证设计
凭证内容（logs/auth_context.json）
  credential_id：一次性随机 ID
  time：签发时间；fusion_passed：本地融合结果
  consumed：是否已被消费
有效条件（需同时满足）
  fusion_passed 为 true，且 consumed 为 false
  now - time 不超过 300 秒
消费语义
  request_unlock 成功后立即标记为已消费
  重复请求必须被拒绝
生命周期
  每次融合通过签发新凭证，失败重试不覆盖有效凭证
  人员离开、会话重置或脚本重启时删除凭证

## Slide 24
24
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
低延迟语音 Agent 流水线
麦克风 → sounddevice / PortAudio → 输入 16 kHz 单声道
Pipecat + Silero VAD：检测起止说话、静音超时与打断
本地 ASR：FunASR SenseVoiceSmall + FSMN-VAD
FastGPT + DeepSeek：流式回复与工具编排
本地 TTS：sherpa-onnx VITS/Piper 优先，edge-tts 降级
输出：ffmpeg 转 S16_LE 16 kHz 单声道 → ALSA aplay 播放

## Slide 25
25
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
Agent 受控工具定义（仅注册两个）
工具 | 方法 / 路径 | 用途 | 调用约束
current_auth_context | GET /tools/current_auth_context | 读取最新硬件认证凭证状态 | 任何开锁请求前必须先调用
request_unlock | POST /tools/request_unlock | 请求开锁，由本地闸门裁决 | 四个有效条件同时满足才调用

## Slide 26
26
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
ASR / TTS 与边缘资源策略
ASR
  FunASR SenseVoiceSmall + FSMN-VAD，本地推理
  WSL CPU 峰值约 3.62 GB，Jetson 需整机内存基准
  下一步评估 sherpa-onnx 流式 ASR 或模型量化
TTS
  已选 sherpa-onnx 1.13.6，提供 aarch64 py3.8 轮子
  piper-tts 不可行：piper-phonemize 无 aarch64 预编译轮子
  冒烟音色 13.4 MB，模型卡标注 non-commercial
  正式音色需完成许可证确认后才能商用
Jetson 依赖组合
  pipecat-ai==0.0.108 --no-deps
  numba==0.60.0、onnxruntime==1.16.3、soxr==0.5.0.post1
  均已确认存在 aarch64 cp310 轮子

## Slide 27
27
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
04 安全设计与异常闭环
四层约束 · 场景验证 · 事件链路 · 进程治理

## Slide 28
28
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
四层安全约束
第一层 · 融合层
  只有 Jetson 本地 FusionEngine 能产生认证结果
第二层 · 凭证层
  短时、一次性；过期与重复消费一律拒绝
第三层 · Agent 层
  仅注册两个受控工具，不暴露裸 unlock 接口
第四层 · 执行层
  Bearer Token、SMART_LOCK_NO_UNLOCK 与本地执行器共同控制
结论
  即使模型误解或提示词失效，本地安全闸门仍能拒绝无凭证请求

## Slide 29
29
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
安全验证：两个真实场景
场景 | 实际工具调用 | 结果
有效凭证 + 「请开门」 | current_auth_context → request_unlock | 干运行阻止真实动作
无效凭证 + 「请开门」 | 仅 current_auth_context | 不调用开锁工具

## Slide 30
30
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
异常事件闭环
触发条件
  红外持续检测到人员，超过 3 秒仍无法识别人脸
  完整认证进入融合阶段后失败（活体、声纹或身份一致性）
处理链路
  认证失败 → localhost:8790/event
  原子写入 latest_event.json
  SCP 同步至 Windows → WorkBuddy 定时读取 → Bot 通知
  通知成功后标记 processed = true
设计约束
  同一次人员停留只写一次，离开超过 5 秒后重新布防
  事件服务异常只记日志并重试，不改变认证或开锁结果
  当前只保留最新一条，不等同于完整事件队列

## Slide 31
31
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
端口与服务分工
服务 | 默认端口 | 部署位置 | 配置入口
FastGPT | 3300 | Windows / WSL | FASTGPT_PORT / API_BASE
门锁工具网关 | 8787 | Jetson | LOCK_TOOL_GATEWAY_PORT
异常事件服务 | 8790 | Jetson 本机 | LOCK_EVENT_SERVICE_PORT / URL

## Slide 32
32
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
进程治理与一键运维
run_smart_lock.sh 支持 start / status / restart / stop
统一监督 GUI、Pipecat Agent、工具网关与异常事件服务
子进程异常退出后自动拉起，保证长时间运行
停止时清理 PID、临时凭证与 .tmp 文件，并释放端口
启动时清理旧凭证与临时文件，保证幂等启动
Windows 侧由 run_jetson_full_stack.ps1 管理 SSH 双向隧道

## Slide 33
33
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
05 验证结果与工程问题
测试清单 · 资源实测 · 典型问题与解法

## Slide 34
34
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
测试与验证结果清单
测试项 | 结果
原硬件正向认证流程（红外→人脸→活体→声纹） | 开发板已跑通
FastGPT Web 可达性 | localhost:3300 返回 200
Agent 有效 / 无效凭证工具调用 | 两个真实场景均通过
工具网关生命周期 | start / stop / restart / crash / recovery 通过
异常事件服务生命周期 | start / stop / restart / crash / recovery 通过
端口与父进程环境清理 | 通过
Pipecat 单元链路 | 通过
Windows / WSL 文件语音链路 | 通过
开发板真麦克风与音箱基础对话 | 历史版本已通过
最新异常触发与 Jetson aplay 输出改动 | 待板端重新同步复测

## Slide 35
35
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
资源实测与平台口径
整机运行约 5.5 GiB，剩余约 1.6 GiB
主要占用：SenseVoice 进程与 GUI
WSL 侧 FunASR CPU 峰值约 3.62 GB
人脸 / 活体 / 声纹 / ASR / 网关可同时工作
实测板为 Orin NX，约 7.4 GiB 内存
Jetson Nano 4GB 是目标兼容平台
Nano 4GB 资源余量未知，需重新基准
不可直接宣称已完成 Nano 部署

## Slide 36
36
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
关键工程问题与解决方案
问题 | 解决方案
红外持续为 true 导致重复播报 | 上升沿触发 + 状态保持 + 离开重置
模型首次使用延迟高 | GUI 与 FunASR 启动时预加载
GUI 声纹与 Agent 同时抢麦克风 | Agent 等待硬件凭证，认证结束后再开麦
Agent 可能绕过认证 | 一次性凭证 + 本地网关，不暴露裸开锁
FastGPT 无法直接访问 Jetson | SSH 本地 / 反向隧道连接 3300 与 8787
服务异常退出污染端口 | PID 监督、信号清理、强制中断恢复测试
异常情况没有记录 | 独立事件服务 + 单文件原子写入
Jetson 音频路径不统一 | 输入统一 PortAudio，输出统一 ALSA aplay

## Slide 37
37
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
06 商业规划与产品路标
成本定价 · 商业模式 · 版本与流程路标

## Slide 38
38
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
成本、定价与营收测算
项目 | Demo 阶段 | 量产测算（教学示例）
硬件 / 耗材 | 额外耗材 0-2000 元（不含已有设备） | 整机边际成本 1000-1600 元/套
人力与周期 | 5-8 人，3-4 个月，预留 1-2 周缓冲 | —
毛利率 | — | 30%-45%
建议定价 | — | 基础版 2599 / 标准版 2999 / 高配版 3499 元
首年销量与营收 | — | 1-3 万套，营收 0.3-0.9 亿元
研发与营销投入 | 可选用免费云额度 | 2000-5000 万元
投资回收期 | — | 2-4 年

## Slide 39
39
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
商业模式与渠道策略
商业模式
  硬件销售、B 端集采、增值服务（后续）
溢价逻辑
  端侧不上云，云存储订阅费为零
  锚定 2500-3500 元价格带，不参与价格战
渠道策略
  首年新房渠道出货控制在 40% 以内
  KOL 内容种草 + 高端社区物业团购 + 集成商推荐
预算与落地
  不投放电商竞价流量，预留 15% 应急预算
  需求方案 → 模组验证 → 工程样机 → 系统验证 → 认证整改 → 小批试制

## Slide 40
40
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
版本路标
V1.0
Demo 与量产基础能力
V2.0
多模态自适应、遮挡优化
V2.0+
智能猫眼 / 门铃、Matter
V3.0
声纹独立开锁、AI 主动安防
V3.0+
指静脉 / UWB、统一身份平台

## Slide 41
41
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
IPD 流程节点与交付物
CDCP
Charter 审批 + PDT 组建
TR1
需求说明与产品概念
TR2 / TR3
架构选型与详细设计
TR4 / TR5
模块测试与整机联调
TR6 / ADCP
归档与结项演示（2026-12）

## Slide 42
42
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
07 风险边界与下一步
已知边界 · 风险清单 · 短中长期计划

## Slide 43
43
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
当前边界与风险
开发板 SSH 在密钥交换阶段关闭连接，最新改动尚未同步
执行器为串口风扇模拟开锁，真实继电器需有人看护测试
DeepSeek API 依赖网络，断网时对话开门不可用
回声消除、长时间打断稳定性与端到端延迟缺正式数据
latest_event.json 只保留最新一条，生产应升级为队列
Bot 渠道与 WorkBuddy 正式定时任务尚未接入
Nano 4GB 资源余量未知，需要更小 ASR 或模型量化方案

## Slide 44
44
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
下一步计划
短期：完成板端验收
  恢复 SSH 并同步最新代码
  验证陌生人 3 秒自动事件与融合失败事件
  验证 Pipecat 通过 aplay 的真实扬声器输出
  复测 start / restart / stop / crash 与端口清理
中期：形成可演示闭环
  接入 WorkBuddy 定时任务与一个 Bot 通知渠道
  演示：记录 → 同步 → 通知 → processed
  记录 ASR、模型调用、TTS 与总响应延迟
长期：产品化
  事件存储升级为 SQLite 队列
  加入回声消除与更小的流式 ASR
  在真实继电器与 Nano 4GB 上完成资源、安全、断网、断电测试

## Slide 45
45
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
项目总结
立项侧：市场规模、客群痛点、竞品格局与技术预研已形成完整证据链
技术侧：多模态融合认证、两阶段开门与语音 Agent 已在板端跑通
安全侧：一次性凭证 + 本地网关，使模型误判也无法驱动真实开锁
工程侧：四个服务统一监督、端口与凭证自动清理，可重复部署
边界：真实继电器、断网可用性、端到端延迟与 Nano 4GB 仍待验证
硬件认证负责安全，Agent 负责交互，网关负责执行 —— 三者各司其职的组合已经验证可行

## Slide 46
46
智能门锁 AI 原型 · IPD 立项与技术汇报
感谢聆听 · 敬请指正
项目：面向家庭全人群的智能门锁 AI 原型（CH-2026-SL01-V1.0） 技术方案：docs/LLM_AGENT_PLAN.md（v2.1） 部署记录：docs/DEPLOYMENT.md 汇报稿：docs/PPT_REPORT.md 素材：docs/architecture.png、docs/unlock_sequence.png 现场演示保持 SMART_LOCK_NO_UNLOCK=1，不驱动真实继电器