## Slide 1
1
系统启动 · 一键拉起全线组件
run_smart_lock.sh · 进程监督守护
图 1 / 5
run_smart_lock.sh
一键启动脚本
按顺序拉起右侧组件
支持 SSH 与开机自启
1
本地工具网关 :8787
Agent 工具调用入口
current_auth_context · request_unlock
2
异常事件服务 :8790
接收认证失败事件
原子写入 latest_event.json
3
语音 Agent 预热
预加载 FunASR 模型
--wait-auth 等待凭证后开麦
4
GUI 启动
PySide6 界面·手动/自动认证
预加载人脸/活体/声纹模型
进程监督
守护四大组件进程
异常退出自动拉起
PID 记录 logs/run/...
数据落盘位置
logs/auth_context.json
认证凭证 · 每次覆盖为最新一条
latest_event.json
异常事件 · 仅保留最新一条
logs/tool_gateway_calls.jsonl
工具调用留痕 · 追加式 JSONL
启动顺序: 网关 → 事件服务 → Agent 预热 → GUI

## Slide 2
2
待机与触发 · 从人到认证的入口
红外常驻轮询 · 摄像头随人开 · 自动认证条件
图 2 / 5
① 红外传感器
串口常驻轮询
9600 波特
② 打开摄像头
持续人脸识别
空闲自动关电源
红外 / 人脸
冷却期过？
③ 长时间无法识别
停留超 3s → 写异常
离开后重新布防
④ 进入五步认证
见 图 3
否
否 · 继续观察
⑤ 其他入口
GUI「手动认证」
main.py --hardware
承接图1 · 启动完成即进入待机轮询

## Slide 3
3
五步认证 · 多模态融合判定
人脸 45% + 活体 25% + 声纹 20% + 红外 10% · 阈值 0.78
图 3 / 5
1
红外检测
2
人脸识别
3
活体检测
4
声纹识别
5
融合判定
融合得分 = 0.45×人脸 + 0.25×活体 + 0.20×声纹 + 0.10×红外
融合通过？
score ≥ 0.78
是
签发一次性认证书
credential_id · 300 秒有效
否
认证失败 X
写事件 · 上报
任一环节超时即中止本轮

## Slide 4
4
语音 Agent · 对话式开锁请求
凭证就绪后开麦 · VAD → ASR → LLM → TTS 连续对话
图 4 / 5
一次性凭证就绪
credential_id · 300 秒有效
1
VAD 分段
2
ASR 转写
3
LLM 回复
4
TTS 合成
用户意图？
说「开门」？
凭证无效
说「开门」
凭证无效 · 拒绝开门
引导重认证 · 通知业主
查询 current_auth_context
available · fresh · authorized
request_unlock
→ 见 图 5
回到对话（闲噪 / 询问也走这条）
对话循环直到用户离开或凭证过期失效

## Slide 5
5
安全闸门 · 开锁的最终裁决
Agent 只有请求权 · 闸门拥有一票否决权
图 5 / 5
Agent 发起 request_unlock
credential_id + reason
安全闸门五项校验
① flow = agent_confirm
② 凭证未过期 (<300s)
③ fusion_passed = true
④ 凭证未被消费
⑤ 非 dry-run (NO_UNLOCK=0)
是
否
消费凭证（幂等）
consumed = true · 一次性
驱动继电器 · 门开
开锁完成
凭证立即失效 · 留痕
拒绝请求 X
返回具体拒绝原因
Agent 告知用户
引导重认证 · 通知业主
回到语音对话（图4）
调试保护 · 闸门只模拟开锁 · 绝不驱动继电器
权限边界 · Agent 不评分 / 凭证过期或已消费一律拒绝
全流程：硬件认证 → 凭证 → 请求 → 闸门 四层防线