## Slide 1
基于 Jetson 的多模态智能门锁
SMART LOCK × VOICE AGENT · MVP DEMO 2026
硬件认证 · 一次性凭证 · 语音交互 · 事件闭环

## Slide 2
1
01 项目背景
重新审视门锁的三个缺口，明确四个目标与边界
2
02 技术方案
边缘融合认证、两阶段开门与低延迟语音流水线
3
03 系统实现
四层安全约束、异常事件闭环与部署进程治理
4
04 验证与规划
测试结果、已知边界与下一步计划
目录
CONTENT

## Slide 3
单一模态撑不起门锁安全，自然交互与异常记录同样缺位。
为什么重新设计门锁
照片、替身与环境噪声都能绕过单一模态，人脸或声纹单独使用都存在明确攻击面。
单一识别易被冒用
传统门锁只有按键与卡片，没有语音、没有对话，用户意图无法被理解。
缺少自然交互
陌生人徘徊、认证失败不落盘，也没有后续通知与追溯入口。
异常缺少统一记录
语言模型输出存在不确定性，不能承担开锁这类安全判定职责。
大模型不宜直接控锁
项目背景
BACKGROUND

## Slide 4
对话能力增强体验，硬件认证保持安全权威。
边缘端融合认证
红外、人脸、活体、声纹四路在 Jetson 本地完成
01
自然语音开门
认证通过后自然语言表达意图，无需固定口令
02
受控工具调用
白名单工具与令牌鉴权，动作由本地闸门决定
03
异常自动落盘
认证失败写入事件文件，为通知与追溯提供入口
04
四个目标，四条边界
OBJECTIVES

## Slide 5
硬件采集、多模态识别与融合判定；本地 ASR/TTS 与 Pipecat 流水线；一次性凭证、工具网关、异常服务与最终执行器。
Jetson 边缘端
FastGPT 工作流、DeepSeek 调用、SSH 隧道与部署管理。DeepSeek 不接触摄像头特征、声纹 embedding 或真实执行器。
Windows / WSL
总体部署架构
ARCHITECTURE

## Slide 6
人体靠近，唤醒摄像头
红外触发
InsightFace / ArcFace 身份判定
人脸识别
眨眼一次 + 左右转头
活体检测
自然说话，无需固定口令
声纹识别
加权总分 ≥ 0.78 视为通过
融合判定
硬件多模态认证
MULTIMODAL AUTH
认证链路
红外触发 → InsightFace 人脸识别
→ MediaPipe 眨眼 / 转头活体
→ SpeechBrain ECAPA 声纹（文本无关）
→ 人脸 / 声纹身份一致性校验
→ 本地加权融合判定
融合阈值 0.78，默认 require_all=false
声纹阈值 0.70，最短有效语音 2 秒

## Slide 7
融合通过后不立即开锁，Jetson 写入一次性凭证：含签发时间、fusion_passed 与 consumed，有效期 300 秒，只能消费一次。用户说「开门」后，Agent 必须先调用 current_auth_context，仅当凭证可用、新鲜、已授权且未消费时才调用 request_unlock；本地网关再次校验后执行。lock.flow=immediate 可恢复原直开流程。
阶段一 · 硬件认证
PHASE 1 · HARDWARE
两阶段受控开门

## Slide 8
sounddevice / PortAudio 16kHz
采集
Silero VAD 与打断处理
分段
本地 SenseVoice / FunASR
识别
FastGPT + DeepSeek
决策
sherpa-onnx → aplay
合成
低延迟语音 Agent 流水线
VOICE PIPELINE
音频链路
麦克风：16 kHz 单声道，PortAudio
Pipecat + Silero VAD：轮流说话与打断
本地 ASR：SenseVoice / FunASR
Agent：FastGPT 工作流 + DeepSeek
本地 TTS：sherpa-onnx 优先
输出：ALSA aplay，16 kHz S16_LE

## Slide 9
即使模型误解或提示词失效，本地安全闸门仍能拒绝无凭证请求。
融合层
只有 Jetson 本地 FusionEngine 能产出认证结果
01
凭证层
短时、一次性，过期与重复消费均拒绝
02
Agent 层
只注册 current_auth_context 与 request_unlock
03
执行层
Bearer Token + NO_UNLOCK 双重闸门
04
四层安全约束
SECURITY LAYERS

## Slide 10
工具调用：current_auth_context → request_unlock；干运行阻止真实动作。
有效凭证 +「请开门」
工具调用：仅 current_auth_context；不调用开锁工具。
无效凭证 +「请开门」
安全验证：两个真实场景
VALIDATION
结论
两个场景均已完成真实工具调用测试。
Agent 无法在无凭证时触发开锁动作，
安全判定始终由 Jetson 本地完成。

## Slide 11
异常事件闭环
链路：认证失败 → localhost:8790/event → 原子写入 latest_event.json → SCP 同步 → WorkBuddy 定时读取 → Bot 通知 → 标记 processed=true。同一次停留只写一次，离开超过 5 秒重新布防；服务异常只记日志并重试，不改变认证或开锁结果。
触发条件：① 红外持续检测到人员但超过 3 秒仍无法识别人脸；② 完整认证进入融合阶段后失败（活体 / 声纹 / 身份一致性未通过）。

## Slide 12
FastGPT 工作流与 DeepSeek 调用入口
3300
门锁工具网关：两个受控工具
8787
异常事件服务：仅监听本机
8790
run_smart_lock.sh start|stop
一键管理
异常退出自动拉起，清理 PID
进程监督
部署、端口与进程治理
DEPLOYMENT
端口分工
3300 FastGPT · Windows/WSL
8787 门锁工具网关 · Jetson
8790 异常事件服务 · 本机
配置入口：FASTGPT_PORT、
LOCK_TOOL_GATEWAY_PORT、
LOCK_EVENT_SERVICE_PORT

## Slide 13
资源观察
整机约 5.5 GiB
剩余约 1.6 GiB
适用 Orin NX 级设备
不等同于 Nano 4GB
测试与验证结果
TEST RESULTS
测试项 | 结果
原硬件五步认证流程 | 开发板已跑通
FastGPT Web localhost:3300 | 返回 200
Agent 有效 / 无效凭证调用 | 两场景均通过
工具网关生命周期 | 含 crash / recovery 通过
异常服务生命周期 | 含 crash / recovery 通过
Pipecat 单元与文件语音链路 | 通过
最新异常触发与 aplay 改动 | 待板端复测

## Slide 14
工程原则
认证归硬件
交互归 Agent
执行归网关
问题不改变架构结论
关键工程问题与解法
ENGINEERING
问题 | 解决方案
红外持续为 true 重复播报 | 上升沿触发 + 状态保持 + 离开重置
模型首次使用延迟高 | GUI 与 FunASR 启动时预加载
GUI 声纹与 Agent 抢麦 | Agent 先等待硬件凭证再开麦
Agent 可能绕过认证 | 一次性凭证 + 本地工具网关
FastGPT 无法访问 Jetson | SSH 本地 / 反向隧道 3300·8787
服务异常退出污染端口 | PID 监督与信号清理
异常情况没有记录 | 独立事件服务 + 原子写入
音频路径不统一 | 输入 PortAudio，输出 ALSA aplay

## Slide 15
这些是下一阶段工程工作，不影响已完成的架构验证结论。
当前边界与风险
开发板 SSH 在密钥交换阶段断开，最新改动尚未同步复测。
板端同步未完成
当前用串口风扇模拟开锁，真实继电器需有人看护并可断电。
执行器仍为模拟
断网时硬件认证可运行，agent_confirm 对话开门不可用。
DeepSeek 依赖网络
回声消除、长时间打断与端到端延迟尚无正式测量数据。
稳定性数据缺失
验证与规划
VERIFICATION

## Slide 16
短期完成板端验收，中期形成可演示闭环，长期走向产品化。
1
2
3
短期：恢复 SSH 同步，复测板端事件
中期：接入通知渠道，走通闭环演示
长期：SQLite 队列、真实继电器压测



板端验收复测
短期
通知闭环演示
中期
产品化与压测
长期
下一步计划
NEXT STEPS

## Slide 17
感谢观看
THANKS FOR WATCHING
硬件认证 · Agent 交互 · 网关执行
MVP 初稿演示
2026.08